## Slide 1: Habilitación urbana y gestión del riesgo de desastres en Ate
Caso aplicado: el tercer distrito más poblado de Lima, entre el río Rímac y los cerros
Notes: Este PPT aplica los conceptos del tema general a un territorio concreto: Ate, Lima Este.

## Slide 2: Ate en cifras
669 mil
habitantes (Censo 2025)
3.°
distrito más poblado de Lima, tras SJL y SMP
361,554
personas en riesgo muy alto ante sismo
Zona 4
máximo peligro sísmico (Norma E.030)
Chart: Población de Ate según censos (INEI)
| 2007 | 2017 | 2025
Población de Ate según censos (INEI) | 478278 | 599196 | 669000
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007, 2017 y 2025 (cifra 2025 redondeada); Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial N.° 006-2023-DP-AAE.
Notes: En 18 años Ate sumó unos 190 mil habitantes. Gran parte de ese crecimiento se fue a las laderas. Según la Defensoría, más de la mitad de su población está en riesgo muy alto ante un sismo.

## Slide 3: Un territorio con tres pisos de riesgo
Laderas y quebradas (zonas altas)
Huaycán, Santa Clara y asentamientos humanos en cerros. Pendientes fuertes, viviendas de madera o ladrillo sin supervisión, acceso por escaleras.
Huaicos · caída de rocas · sismo
Planicie consolidada (zona media)
Urbanizaciones y zona industrial a lo largo de la Carretera Central y la Av. Nicolás Ayllón.
Sismo · incendios industriales
Ribera del río Rímac (zona baja)
Viviendas cerca de la faja marginal, donde la ley prohíbe ocupar.
Inundación · erosión
Fuente: PREDES (2009), distritos de Lima con zonas de laderas; CENEPRED, evaluaciones de riesgo en Huaycán (2024).
Notes: Pedir a los alumnos que ubiquen en Google Maps cada zona. Huaycán está en la parte este del distrito, sobre quebradas que bajan al Rímac.

## Slide 4: Cómo creció Ate: de lo planificado a lo informal
1984
Nace Huaycán
Proyecto planificado de la Municipalidad de Lima: lotes ordenados en Unidades Comunales de Vivienda
1990s
Ocupación de laderas
Nuevas zonas suben por los cerros sin habilitación urbana previa
2007
478 mil hab.
Censo INEI. La ciudad informal sigue avanzando cerro arriba
2017
599 mil hab.
Censo INEI. Huaicos del Niño Costero golpean Lima Este
2025
669 mil hab.
Censo INEI. Ate aprueba su PPRRD 2025–2030
Huaycán muestra el contraste: un núcleo planificado con lotes y vías ordenadas, y ampliaciones informales en las zonas altas.
Fuente: INEI, Censos Nacionales; Municipalidad Distrital de Ate, PPRRD 2025–2030 (SIGRID-CENEPRED).
Notes: Huaycán se fundó el 15 de julio de 1984 como proyecto especial de vivienda. Es un buen ejemplo de habilitación progresiva planificada que luego fue superada por la ocupación informal.

## Slide 5: Peligros identificados en Ate
Sismo
Afecta todo el distrito. El daño mayor se espera en viviendas autoconstruidas en laderas.
Flujo de detritos
Huaicos por quebradas que se activan con lluvias intensas, como en Huaycán.
Deslizamientos
Caída de rocas y colapso de muros de contención en zonas altas.
Inundación
Desborde del Rímac y anegamiento de calles por lluvias, como en 2023.
Incendios urbanos
Viviendas precarias de madera; tres incendios en asentamientos solo en enero de 2026.
Peligros tecnológicos
Zona industrial y almacenes junto a áreas residenciales.
Fuente: CENEPRED (2024), informes EVAR de Huaycán; INDECI–COEN, reportes de emergencia 2023 y 2026.
Notes: Ate es un caso multipeligro. Por eso la habilitación urbana en este distrito no puede limitarse a aprobar planos.

## Slide 6: Riesgo sísmico: Ate frente a Lima Este
Chart: Población en riesgo muy alto ante sismo
| Ate | San Juan de Lurigancho
Población en riesgo muy alto ante sismo | 361554 | 836440
≈ 54%
de la población de Ate (361,554 de 669 mil) estaría en riesgo muy alto
Ate es el 2.° distrito de Lima Este con más población en riesgo muy alto.
Factores: autoconstrucción, pendientes y viviendas sin refuerzo.
En el escenario de 8.8, Lima y Callao tendrían de 4 a 7 millones de afectados.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial N.° 006-2023-DP-AAE; INDECI–CENEPRED (dic. 2025). Porcentaje: cálculo propio con el Censo 2025.
Notes: El porcentaje es una aproximación: el dato de la Defensoría (2023) se divide entre la población censal de 2025.

## Slide 7: Huaycán bajo la lupa: evaluaciones de CENEPRED
≈ 18,000
personas afectadas por lluvias y flujos de detritos en zonas altas (INDECI)
6
ámbitos de Huaycán con Evaluación de Riesgo por flujo de detritos (2024)
329 ha
evaluadas solo en los sectores catastrales 28 y 29
Qué evalúan
Peligro por flujo de detritos, vulnerabilidad de viviendas y población, y nivel de riesgo por sector catastral.
Para qué sirven
Definir si el riesgo es mitigable, qué obras hacer y qué lotes no deben habilitarse.
Fuente: CENEPRED – SIGRID (2024), Informes de evaluación de riesgo por flujo de detritos, ámbitos 1 a 6, Huaycán, distrito de Ate.
Notes: Ejemplo: el sector catastral 44 tiene 2,545 habitantes (Censo 2017). Las viviendas de madera se concentran en las laderas.

## Slide 8: Noticia 1: ciclón Yaku, marzo de 2023
«Huaico en Huaycán arrastra una mototaxi»
14 de marzo de 2023: lluvias del ciclón Yaku activan la quebrada de Huaycán.
Un video viral muestra una mototaxi con su conductor arrastrada por lodo y piedras.
La zona Z de Huaycán amaneció anegada; INDECI registró la quebrada Huaycán y la carretera a Huachipa entre los puntos afectados.
Las calles funcionaron como cauce: muchas vías se trazaron sobre el recorrido natural del agua.
Lección
Una habilitación urbana que respeta el cauce de la quebrada y construye drenaje evita que la calle se convierta en río.
Fuente: El Popular y Canal N (14 mar. 2023); Panamericana; INDECI, balance de lluvias (mayo 2023).
Notes: Mostrar el video de la mototaxi (buscar 'huaico Huaycán mototaxi 2023'). Analizar: peligro = lluvia intensa + quebrada; vulnerabilidad = calle sin drenaje sobre el cauce.

## Slide 9: Noticia 2: colapsan muros de contención en Huaycán
Cerro El Ángel (set. 2025)
Colapsa un muro de contención en la asociación Cerro El Ángel, Huaycán, y daña la vía. Los vecinos temen nuevos derrumbes. (América TV)
Asociación Nínive
La Municipalidad de Ate restringe el tránsito vehicular y anuncia un estudio técnico para demoler y reconstruir el muro. (Panamericana)
¿Por qué fallan?
Muchos muros se construyen con faenas vecinales, sin diseño estructural ni drenaje.
Soportan viviendas y vías que no estaban previstas cuando se levantaron.
En una habilitación formal, el muro es parte del proyecto aprobado y supervisado.
Fuente: América TV (2025), «Muro colapsa en Huaycán y genera temor entre vecinos»; Panamericana 24 Horas.
Notes: El muro de contención es la obra más común en las laderas de Lima. Cuando lo hacen los vecinos sin ingeniero, el muro mismo se vuelve un peligro.

## Slide 10: Noticia 3: incendios urbanos, enero de 2026
6 ene
Zona X, Huaycán
Incendio daña una vivienda en la Av. 15 de Julio
26 ene
Monte Sinaí
Incendio urbano en Prialé, Santa Clara
28 ene
A.H. Micaela Bastidas
Incendio urbano en la etapa II del asentamiento
Relación con la habilitación urbana: sin vías de ancho reglamentario ni hidrantes, los bomberos no llegan a tiempo. Las viviendas de madera y las conexiones eléctricas informales propagan el fuego entre lotes.
Fuente: INDECI–COEN, reportes complementarios N.° 223, 1053 y 1227 (enero 2026), distrito de Ate.
Notes: Tres incendios en un mes en asentamientos de Ate. No todo riesgo es natural: la forma de urbanizar también crea el riesgo de incendio.

## Slide 11: La brecha en las laderas: lo que falta construir
Chart: Infraestructura necesaria vs. construida (%)
| Vías (75 km) | Escaleras (33 km) | Muros (28 km)
Construido | 25 | 25 | 25
Pendiente | 75 | 75 | 75
S/ 246 M
costo estimado para completar la infraestructura de tres barrios de ladera, incluido Huaycán
Solo el 25 % está construido.
La Ley 32425 (2025) obliga a priorizar muros y escaleras en la inversión 2026–2028.
Fuente: Estudio de tres barrios de ladera en Lima (repositorio CORE); Ley N.° 32425.
Notes: El estudio estima el stock ideal de vías, escaleras y muros para tres barrios de ladera. El 25 % construido aplica al conjunto. Es el costo de habilitar después de ocupar.

## Slide 12: ¿Quién decide sobre el suelo en Ate?
Municipalidad de Ate
Licencias de habilitación y edificación, fiscalización, Grupo de Trabajo de GRD y PPRRD.
Municipalidad de Lima
Zonificación y planificación metropolitana (Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano).
CENEPRED e INDECI
Evaluaciones de riesgo (EVAR), asistencia técnica, simulacros y respuesta a emergencias.
SEDAPAL y ANA
Factibilidad de agua y desagüe; delimitación de la faja marginal del río Rímac.
COFOPRI y SUNARP
Formalización y registro de lotes. No se titula en zonas de riesgo no mitigable.
Vecinos y juntas
Respetar cauces y fajas, construir con licencia, organizar brigadas y participar en simulacros.
Fuente: Ley 29664 (SINAGERD), Ley 29090, Ley 30645, Ley Orgánica de Municipalidades.
Notes: Actividad: juego de roles. Cada grupo representa un actor y debe decidir si aprueba una habilitación en una ladera de Huaycán.

## Slide 13: El plan del distrito: PPRRD de Ate 2025–2030
El Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres identifica medidas, programas y proyectos para reducir el riesgo existente y evitar crear riesgo nuevo.
Quién lo elabora
El Grupo de Trabajo de GRD de la Municipalidad de Ate, con un equipo técnico de gerentes municipales (R.A. N.° 0462-2023-MDA).
Base legal
Artículo 39 del Reglamento de la Ley 29664 y la guía metodológica de CENEPRED.
Cómo se conecta con la habilitación
Sus mapas de riesgo deben usarse para aprobar o rechazar habilitaciones y licencias en el distrito.
Fuente: Municipalidad Distrital de Ate, PPRRD 2025–2030, publicado en SIGRID-CENEPRED; Reglamento de la Ley N.° 29664.
Notes: Tarea sugerida: descargar el PPRRD de Ate desde SIGRID-CENEPRED y listar tres proyectos que propone para Huaycán.

## Slide 14: Propuestas para habilitar Ate con menos riesgo
No ocupar
Cauces de quebradas y faja marginal del Rímac. Control activo contra traficantes de terrenos.
EVAR obligatoria
Toda habilitación en ladera o quebrada debe contar con evaluación de riesgo aprobada.
Obras con ingeniería
Muros, escaleras y drenaje pluvial diseñados y supervisados, priorizados por la Ley 32425.
Reforzar viviendas
Programas de reforzamiento y asistencia técnica para la autoconstrucción existente.
Alerta temprana
Monitoreo de lluvias y quebradas, con sirenas y rutas de evacuación señalizadas.
Reasentar
Familias en zonas de riesgo no mitigable, según la Ley 29869.
Fuente: Leyes 29869, 30645 y 32425; CENEPRED; PPRRD de Ate 2025–2030.
Notes: Ordenar las propuestas según su costo y su urgencia. Discutir cuál es políticamente más difícil (normalmente, reasentar).

## Slide 15: Conclusiones sobre Ate
Crecimiento sin habilitación
Ate sumó unos 190 mil habitantes desde 2007, gran parte en laderas sin obras previas.
Riesgo concentrado
Más de 361 mil personas en riesgo muy alto ante sismo. Huaycán concentra huaicos y muros colapsados.
Herramientas existentes
PPRRD 2025–2030, EVAR de CENEPRED y Ley 32425. El reto es aplicarlas antes del próximo evento.
Para investigar: elige una manzana de Huaycán en Google Maps e identifica su peligro, su vulnerabilidad y una medida concreta.
Notes: Cierre aplicado: el alumno pasa del concepto general al análisis de un lugar real.

## Slide 16: Fuentes
INEI: Censos Nacionales 2007, 2017 y 2025.
Defensoría del Pueblo (2023). Informe Defensorial N.° 006-2023-DP-AAE.
CENEPRED – SIGRID (2024). Informes de evaluación de riesgo por flujo de detritos, ámbitos 1 a 6, Huaycán, Ate.
Municipalidad Distrital de Ate. Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2025–2030.
INDECI – COEN: balance de lluvias (mayo 2023); reportes de incendio urbano en Ate (enero 2026).
Prensa: El Popular y Canal N (2023), América TV y Panamericana (2025), Infobae (dic. 2025).
Leyes 29090, 29664, 29869, 30645 y 32425. Estudio de barrios de ladera de Lima (repositorio CORE).
Notes: Las cifras de Huaycán provienen de informes técnicos por sector; conviene revisar el informe del ámbito que se trabaje en clase.