## Slide 1: Habilitación urbana y gestión del riesgo de desastres
Cómo se convierte un terreno en ciudad en el Perú y por qué ahí se decide si será segura
Notes: Presentar el tema: la habilitación urbana es el momento en que un terreno rústico se vuelve urbano. Si se hace sin evaluar el riesgo, el desastre queda 'construido' desde el inicio.

## Slide 2: El problema en tres cifras
93%
de la expansión urbana del Perú entre 2001 y 2018 fue informal
68.5%
de las viviendas construidas en Lima Metropolitana (2007–2014) fueron informales
12.5 M
de personas en riesgo muy alto ante movimientos en masa (deslizamientos, huaicos)
La mayoría de las ciudades peruanas crece primero ocupando y después pidiendo servicios. El riesgo se instala antes que la norma.
Fuente: GRADE – Espinoza y Fort (2020), Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú; CAPECO; CENEPRED, Plan Multisectorial 2026–2028.
Notes: Las tres cifras resumen el problema: crecimiento informal, construcción sin supervisión y millones de personas expuestas. Preguntar a los alumnos si conocen una zona así en su barrio.

## Slide 3: ¿Qué es una habilitación urbana?
Es el proceso legal y técnico para convertir un terreno rústico o eriazo en suelo urbano, ejecutando obras básicas antes de construir viviendas (Ley N.° 29090).
Accesibilidad
Vías, veredas y pistas que conectan los lotes con la ciudad y permiten el ingreso de ambulancias y bomberos.
Agua y desagüe
Redes de distribución de agua y recolección de desagüe, con factibilidad de la empresa prestadora.
Energía
Distribución eléctrica e iluminación pública.
Aportes
Áreas cedidas para recreación pública, educación y otros fines: parques, colegios, postas.
Fuente: TUO de la Ley N.° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (D.S. 006-2017-VIVIENDA).
Notes: Recalcar el orden correcto: primero se habilita (obras y servicios), luego se edifica. En la ciudad informal el orden se invierte.

## Slide 4: Marco normativo peruano
2007
Ley 29090
Regula habilitaciones urbanas y licencias de edificación
2011
Ley 29664
Crea el SINAGERD: CENEPRED e INDECI
2012
Ley 29869
Reasentamiento de poblaciones en zonas de muy alto riesgo no mitigable
2017
Leyes 30556 y 30645
Reconstrucción con Cambios; prohíbe titular y dar servicios en zonas no mitigables
2019
D.S. 029-2019
Reglamento de licencias de habilitación y edificación
2021
Ley 31313
Ley de Desarrollo Urbano Sostenible
2025
Ley 32425
Prioriza muros de contención y escaleras en la inversión pública
Fuente: El Peruano – Normas Legales; Congreso de la República.
Notes: La ley existe desde hace casi 20 años. El problema no es la falta de normas sino su cumplimiento y fiscalización.

## Slide 5: Modalidades de aprobación de una habilitación
Modalidad | Cómo se aprueba | Tipo de proyecto
A | Aprobación automática con firma de profesionales responsables | Casos simples y de menor escala
B | Aprobación con verificación técnica municipal posterior | Proyectos pequeños que no afectan el plan vial
C | Evaluación previa por Revisores Urbanos o Comisión Técnica | Proyectos medianos y grandes
D | Evaluación previa obligatoria por Comisión Técnica | Casos complejos: grandes áreas, zonas especiales o de protección
Cuando el terreno está en zona de peligro, la municipalidad debe exigir la Evaluación del Riesgo (EVAR) con la metodología de CENEPRED antes de aprobar.
Fuente: D.S. 029-2019-VIVIENDA y modificatorias. Los criterios exactos de cada modalidad se verifican en el texto vigente y en el TUPA municipal.
Notes: Las modalidades van de menor a mayor control. A mayor complejidad o riesgo del terreno, más revisión técnica previa.

## Slide 6: SINAGERD: quién hace qué
CENEPRED
Gestión prospectiva y correctiva: estimación del riesgo, prevención, reducción y reconstrucción. Elabora metodologías como la EVAR y da asistencia técnica a gobiernos locales.
INDECI
Gestión reactiva: preparación, respuesta y rehabilitación. Opera el COEN, organiza simulacros y registra emergencias.
Gobiernos locales
Aprueban habilitaciones y licencias, zonifican, fiscalizan, conforman su Grupo de Trabajo de GRD y elaboran el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo (PPRRD).
La GRD tiene 7 procesos: estimación · prevención · reducción · preparación · respuesta · rehabilitación · reconstrucción
Fuente: Ley N.° 29664 y su Reglamento (D.S. 048-2011-PCM).
Notes: La habilitación urbana pertenece a la gestión prospectiva: evitar crear riesgo nuevo. Los municipios son el eslabón clave porque aprueban o no la ocupación del suelo.

## Slide 7: ¿Cómo se mide el riesgo?
RIESGO
probabilidad de daños y pérdidas
=
PELIGRO
sismo, huaico, inundación, tsunami
×
VULNERABILIDAD
exposición, fragilidad, resiliencia
Exposición
Vivir en la quebrada, al borde del río o en pendiente fuerte.
Fragilidad
Autoconstrucción sin planos, sin columnas ni cimientos adecuados.
Resiliencia
Capacidad de la familia y el barrio para responder y recuperarse.
Zona de riesgo mitigable: se puede reducir con obras. No mitigable: el costo de reducirlo supera al de reubicar → no debe habitarse.
Fuente: CENEPRED, Manual para la Evaluación de Riesgos (EVAR); Ley N.° 29869.
Notes: El peligro casi no se puede controlar (no evitamos un sismo), pero la vulnerabilidad sí. La habilitación urbana actúa sobre la exposición: dónde se permite vivir.

## Slide 8: Los peligros que enfrenta el Perú
Sismos
El país está en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Toda la costa es Zona 4, la de mayor peligro sísmico (Norma E.030).
Lluvias y El Niño
Activan quebradas secas y generan huaicos e inundaciones, como en 2017 y 2023.
Movimientos en masa
Deslizamientos y caída de rocas en laderas ocupadas sin estudios.
Tsunami
Afecta zonas costeras bajas, como el Callao y balnearios del litoral.
Incendios urbanos
Viviendas de madera y triplay, conexiones eléctricas precarias y calles sin acceso.
Heladas y friaje
Golpean zonas altoandinas y amazónicas cada año.
Fuente: Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente (RNE); INDECI; CENEPRED.
Notes: Peligros múltiples sobre un mismo territorio. La habilitación urbana debe evaluarlos todos, no solo el sismo.

## Slide 9: Dos maneras de hacer ciudad
Formal
1
Planificar y zonificar
2
Evaluar el riesgo (EVAR)
3
Habilitar: vías y servicios
4
Construir con licencia
Informal
1
Invadir o comprar a traficantes
2
Autoconstruir
3
Exigir agua, luz y pistas
4
Formalizar años después
En la vía informal el Estado llega al final: paga obras más caras (muros, escaleras, reubicación) en terrenos que nunca debieron ocuparse.
En Lima, el 91 % de la expansión urbana 2001–2018 se dio por mecanismos ilegales.
Fuente: GRADE (Espinoza y Fort); estudio citado en Dialnet sobre expansión de Lima 2001–2018.
Notes: Comparar el orden de los pasos. En la ciudad informal, el riesgo ya está construido cuando llega la autoridad.

## Slide 10: Caso 1: terremoto de Pisco, 15 de agosto de 2007
8.0
de magnitud, epicentro a 40 km al oeste de Pisco
596
personas fallecidas (INDECI)
52,154
viviendas totalmente destruidas
116,706
viviendas afectadas
Lecciones para la habilitación urbana
La mayoría de viviendas colapsadas eran de adobe y autoconstrucción.
Suelos arenosos y saturados amplificaron el daño (licuación en Tambo de Mora).
18 años después, la reconstrucción en Ica aún no termina.
Fuente: INDECI; INEI citado por JICA; Diario Correo (2025), «A 18 años del terremoto aún no termina la reconstrucción».
Notes: Las cifras de fallecidos varían entre 519 y 596 según la fuente. Usamos la de INDECI.

## Slide 11: Caso 2: El Niño Costero 2017
Chart: Impacto en el Perú (INDECI, agosto 2017)
| Afectados | Damnificados | Viviendas destruidas
Impacto en el Perú (INDECI, agosto 2017) | 1559487 | 285955 | 66093
162
personas fallecidas y 19 desaparecidas
Las quebradas secas se activaron sobre barrios construidos en sus cauces.
Motivó la Ley 30556: «Reconstrucción con Cambios».
Lima: huaicos en Chosica, Carapongo y Huachipa (cuenca del Rímac).
Fuente: INDECI, reporte de agosto de 2017 (citado por ACI Prensa); Ley N.° 30556.
Notes: Imagen emblemática: la mujer que sale del lodo en Punta Hermosa (Evangelina Chamorro). El cauce de las quebradas estaba urbanizado.

## Slide 12: Escenario: sismo de 8.8 en Lima y Callao
Chart: Viviendas (escenario del simulacro 2023)
| Afectadas | Inhabitables | Destruidas
Viviendas (escenario del simulacro 2023) | 962674 | 623882 | 353495
110,310
fallecidos estimados en el escenario 2023
4 a 7 M
de personas afectadas en Lima y Callao (CENEPRED)
Fuente: INDECI, balance del Simulacro Multipeligro 2023 (Exitosa); INDECI–CENEPRED citado por Infobae (dic. 2025). El último terremoto que destruyó Lima y Callao fue en 1746.
Notes: Es un escenario, no un pronóstico. Las cifras cambian según el ejercicio (60 mil fallecidos en el simulacro 2024). Lo importante: la mayor parte del daño proviene de viviendas vulnerables.

## Slide 13: En las noticias
Lluvias 2024–2025
INDECI reportó 1,771 emergencias, 47 fallecidos, 8,598 damnificados y 48,627 afectados desde diciembre de 2024. (Andina)
Diciembre 2025
INDECI alerta que miles de viviendas en Lima y Callao son vulnerables a un sismo de 8.8 por autoconstrucción y tipo de suelo. (Infobae)
Abril 2026
INDECI emite alerta por 508 distritos en riesgo de huaicos y deslizamientos por lluvias intensas. (Infobae)
Ley 32425 (2025)
El Congreso prioriza muros de contención y escaleras en la cartera de inversión 2026–2028 de los tres niveles de gobierno. (Congreso)
Fuente: Andina, Infobae, Comunicaciones del Congreso de la República (2025–2026).
Notes: Actividad sugerida: cada grupo busca una noticia de la última semana en el portal de emergencias del COEN-INDECI y la analiza con la fórmula peligro × vulnerabilidad.

## Slide 14: Antes de comprar o habilitar un lote: checklist
1. Zonificación
Pedir el certificado de parámetros y zonificación. ¿Es zona urbana o de protección?
2. Riesgo
¿Está en quebrada, faja marginal o pendiente fuerte? Revisar el PPRRD y el SIGRID de CENEPRED.
3. Título
Verificar en SUNARP. En zonas no mitigables no se otorga título ni servicios (Ley 30645).
4. Factibilidad
Agua, desagüe y luz deben tener factibilidad emitida por la empresa prestadora.
5. Licencia
Construir con planos, licencia municipal y un ingeniero responsable.
6. Preparación
Rutas de evacuación, mochila de emergencia y participación en simulacros.
Fuente: Ley 29090, Ley 30645, SIGRID-CENEPRED, INDECI.
Notes: Esta diapositiva conecta el tema con decisiones personales: el riesgo también se compra.

## Slide 15: Conclusiones
El riesgo se construye
Los desastres no son naturales: resultan de ocupar suelo peligroso con viviendas frágiles.
La norma existe
Ley 29090, SINAGERD y Ley 31313 dan las herramientas. Falla la fiscalización.
Prevenir es más barato
Habilitar bien cuesta menos que muros, reubicaciones y reconstrucción.
Para debatir: ¿Debe el Estado dar agua y luz a un asentamiento ubicado en una quebrada activa? ¿Qué pasaría si no lo hace?
Notes: Cerrar con debate. Dividir la clase en dos posturas: derecho a servicios vs. no consolidar el riesgo.

## Slide 16: Fuentes
Espinoza, A. y Fort, R. (2020). Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú. GRADE / ADI.
Congreso de la República: Leyes 29090, 29664, 29869, 30556, 30645, 31313 y 32425. D.S. 029-2019-VIVIENDA; D.S. 048-2011-PCM.
CENEPRED: Plan Multisectorial 2026–2028 (escenarios de riesgo); Manual EVAR; SIGRID.
INDECI: reportes COEN; balance del Simulacro Multipeligro 2023; reporte El Niño Costero (agosto 2017).
Prensa: Andina (2025), Infobae (dic. 2025 y abr. 2026), Exitosa (2023), Diario Correo (2025), ACI Prensa (2017).
JICA / INEI: daños del sismo de Pisco 2007. Norma E.030 Diseño Sismorresistente (RNE).
Notes: Las cifras de desastres varían según la fecha del reporte. Se priorizaron fuentes oficiales.